## Slide 1
Défaut de communication sur un site photovoltaïque KERWIN
Ping modem?
Non
Oui
Ping PDL et PTR ?
Non
Oui
Se connecter sur les automates
Intervention sur site
Redémarrer le monitoring
Vérifier câblage Ethernet
Ligne bonne?
Non
Oui
Diagnostic avec Orange (3901), num. de la ligne sur le wiki
Ligne active?
Ligne bonne?
Synchronisation modem?
Intervention Orange sur la ligne
Synchro-nisation?
Non
Oui
Re-tester le ping sur le modem
Intervention sur site. Redémarrer le modem
Com OK?
Non
Oui
FIN
Connexion au modem : diagnostic poussé
Com OK?
Non
Oui
Changer le modem : configuration puis envoi d’un modem
Programme ok?
Non
Oui
Nom du programme
Variables présentes
Périphériques présents
Connections présentes
Recharger le programme automate
Rapat. OK?
Non
Oui
Faire un rapatriement immédiat des fichiers dans Kerwin
Redémarrer Kerwin
https://wikiai.aifrance.com/wikiai/lib/exe/fetch.php?media=tma:procedures:procedure_remplacement_irio.pdf